## Slide 1
工作空间与编译
孙智诚
2451503
saioog@tongji
2026 年 10 月 13 日
第二次培训
ROS 2 工作空间与编译
包的创建、编译与三类典型报错
三条技术路线概览与技术栈评估

## Slide 2
工作空间与编译
孙智诚
2451503
saioog@tongji
2026 年 10 月 13 日
第二次培训
目录
一、工作空间与包的创建
二、编译与三类典型报错
三、技术路线概览
四、技术栈与难度评估

## Slide 3
工作空间与编译
第二次培训
工作空间的四个目录
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 4
工作空间与编译
第二次培训
包与 package.xml
package.xml 是包的身份证。colcon 从当前目录往下递归查找 package.xml，找到哪个目录，哪个目录就是一个包。
包必须放在 src/ 下面。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 5
工作空间与编译
第二次培训
创建包的两种类型
cd /userdata/dev_ws
source /opt/tros/humble/setup.bash
ros2 pkg create --build-type ament_cmake my_cpp_pkg \
--dependencies rclcpp geometry_msgs
ros2 pkg create --build-type ament_python my_py_pkg \
--dependencies rclpy
命名：全小写加下划线，例如 demo1_visual_control。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 6
工作空间与编译
第二次培训
两种包的最小结构
C++ 包，ament_cmake
my_cpp_pkg/
package.xml
CMakeLists.txt
src/xxx.cpp
include/my_cpp_pkg/xxx.hpp
launch/xxx.launch.py
config/xxx.yaml
Python 包，ament_python
my_py_pkg/
package.xml
setup.py
setup.cfg
resource/my_py_pkg
my_py_pkg/xxx.py
launch/xxx.launch.py
CMakeLists.txt 里写 find_package、add_executable、install。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 7
工作空间与编译
第二次培训
依赖声明与三类报错
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 8
工作空间与编译
第二次培训
三个 demo 包的放置
cd /userdata/dev_ws
cp -a <training>/demos/demo1_visual_ws/src/demo1_visual_control src/
cp -a <training>/demos/demo2_nav2_teb_ws/src/demo2_nav2_teb src/
cp -a <training>/demos/demo3_lio_ws/src/demo3_lio src/
只复制包目录，不要复制外层的 build、install、log。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 9
工作空间与编译
第二次培训
编译的唯一正确位置
编译只在包含 src/ 的那一层执行。
pwd # 期望输出 /userdata/dev_ws
ls src # 期望看到 demo1_visual_control 等包名
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 10
工作空间与编译
第二次培训
编译的四条命令
cd /userdata/dev_ws # 1 进工作空间根
source /opt/tros/humble/setup.bash # 2 系统环境
colcon build --symlink-install \
--packages-select demo1_visual_control # 3 编译
source install/setup.bash # 4 认识新编译的包
source install/setup.bash 每开一个新终端都要做。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 11
工作空间与编译
第二次培训
两个常用参数
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 12
工作空间与编译
第二次培训
系统时间：症状与关键词
date 输出 2000 年，就是系统时间的问题。
make: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make: Warning: File 'xxx.o' has modification time 8.2e+08 s in the future
E: Release file for http://... is not valid yet (invalid for another 9d 3h)
Certificate verification failed: The certificate is NOT yet valid
certificate is not yet valid
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 13
工作空间与编译
第二次培训
系统时间错：修复步骤
date # 先看时间
sudo timedatectl set-ntp true
sudo timedatectl status # System clock synchronized: yes
date # 确认年份已经是今年
sudo date -s "2026-10-13 19:30:00"
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 14
工作空间与编译
第二次培训
编译错位置：成因
在 src/ 里编译会生成 src/build 和 src/install，install 里的 package.xml 会被当成第二个同名包。
Duplicate package names not supported
CMake Error: The current CMakeCache.txt directory /a/build/x is different
than the directory /b/build/x where CMakeCache.txt was created
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 15
工作空间与编译
第二次培训
编译错位置：产物清理
删之前确认自己在工作空间根，要删的对象只有 build、install、log。
cd /userdata/dev_ws
pwd
find src -maxdepth 3 -type d \
\( -name build -o -name install -o -name log \)
rm -rf src/build src/install src/log
rm -rf build install log
colcon build --symlink-install --packages-select <包名>
source install/setup.bash
临时绕开：在目录里放一个空的 COLCON_IGNORE。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 16
工作空间与编译
第二次培训
忘记 source install
$ ros2 launch demo1_visual_control demo1.launch.py
Package 'demo1_visual_control' not found
source /userdata/dev_ws/install/setup.bash
ros2 pkg list | grep demo
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 17
工作空间与编译
第二次培训
报错速查表
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 18
工作空间与编译
第二次培训
三条路线共用一套硬件
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 19
工作空间与编译
第二次培训
三条路线对比
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 20
工作空间与编译
第二次培训
demo1 数据流
要写五处：best_detection、make_command、障碍物分支、lost_line_command、reset_pid 的调用点。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 21
工作空间与编译
第二次培训
demo2 数据流
要补三样：真实地图、nav2_full_params.yaml 的全部参数（含 controller_server.TEB 的 80 个参数）、FollowPath 客户端的发送与恢复逻辑。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 22
工作空间与编译
第二次培训
demo3 数据流
验收最硬：静止 60 s 位姿不发散，直线 5 m 往返有误差统计，原地转动时墙体不明显旋转，插入坏点后不崩溃。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 23
工作空间与编译
第二次培训
三条路线的公共约束
ros2 topic info /cmd_vel -v # 正常情况下只有一个发布者
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 24
工作空间与编译
第二次培训
技术栈对照
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 25
工作空间与编译
第二次培训
难度评估
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 26
工作空间与编译
第二次培训
三条路线各自的难点
demo1：算法浅，难在实车调参。
demo2：代码少，集成量大，报错不指向原因。
demo3：算法最重，验收可以离线复现。
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 27
工作空间与编译
第二次培训
评估依据
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 28
工作空间与编译
第二次培训
开工前自查
date # 1 时间对不对，先看这一条
source /opt/tros/humble/setup.bash # 2 系统环境
source /userdata/dev_ws/install/setup.bash # 3 工作空间环境，路径按实际改
ros2 pkg list | grep demo # 4 三个包在不在
ros2 topic info /cmd_vel -v # 发布者只能有一个
孙智诚 2451503
saioog@tongji 2026 年 10 月 13 日

## Slide 29
工作空间与编译
第二次培训
谢谢
同济大学电子与信息工程学院
2026 年 10 月 13 日