## Slide 1
工作空间与编译
孙智诚
2451503
saioog@tongji
2026 年 10 月 13 日
第二次培训
ROS 2 工作空间与编译
包的创建、编译与三类典型报错
三条技术路线概览与技术栈评估

## Slide 2
工作空间与编译
孙智诚
2451503
saioog@tongji
2026 年 10 月 13 日
第二次培训
目录
一、工作空间与包的创建
二、编译与三类典型报错
三、技术路线概览
四、技术栈与难度评估

## Slide 3
工作空间与编译
第二次培训
工作空间的四个目录
目录 | 装什么 | 能不能删
src/ | 包的源代码，唯一需要手工编辑的地方 | 不能，删了就没了
build/ | 编译中间产物，CMake 缓存和目标文件 | 能，会自动重建
install/ | 可执行文件、launch、config，以及每个包的 package.xml 副本 | 能，会自动重建
log/ | 每次编译的日志 | 能，建议按需清理
编译产物的价值只有一个，就是能被重新生成。遇到说不清的问题，删掉重编通常比逐个排查更快。

## Slide 4
工作空间与编译
第二次培训
包与 package.xml
package.xml 是包的身份证。colcon 从当前目录往下递归查找 package.xml，找到哪个目录，哪个目录就是一个包。
由此得出一条硬规则：包必须放在 src/ 下面。colcon 从工作空间根开始扫描，src/ 之外的内容不会被发现。
目录深度不影响能否被找到。惯例是 src/<包名>/，多一层嵌套也能被找到。

## Slide 5
工作空间与编译
第二次培训
创建包的两种类型
cd /userdata/dev_ws
source /opt/tros/humble/setup.bash
ros2 pkg create --build-type ament_cmake my_cpp_pkg \
--dependencies rclcpp geometry_msgs
ros2 pkg create --build-type ament_python my_py_pkg \
--dependencies rclpy
命名规则：全小写，单词之间用下划线。demo1_visual_control 合规，Demo1-VisualControl 不合规。

## Slide 6
工作空间与编译
第二次培训
两种包的最小结构
C++ 包，ament_cmake
my_cpp_pkg/
package.xml
CMakeLists.txt
src/xxx.cpp
include/my_cpp_pkg/xxx.hpp
launch/xxx.launch.py
config/xxx.yaml
Python 包，ament_python
my_py_pkg/
package.xml
setup.py
setup.cfg
resource/my_py_pkg
my_py_pkg/xxx.py
launch/xxx.launch.py
C++ 包的 CMakeLists.txt 要写清三件事：find_package、add_executable、install。Python 包的 setup.py 里，entry_points 决定可执行名字，data_files 决定 launch 和 config 装到哪。

## Slide 7
工作空间与编译
第二次培训
依赖声明与三类报错
用到别人的消息或库，就要在 package.xml 里声明。漏了会在三个不同阶段报错。
阶段 | 典型报错 | 缺的是什么
编译 | fatal error: geometry_msgs/msg/twist.hpp: No such file or directory | <depend> 没写，或 CMake 里没 find_package
链接 | undefined reference to ... | 库找到了但没链接，检查 ament_target_dependencies
运行 | Package 'x' not found | <exec_depend> 没写，或忘了 source install

## Slide 8
工作空间与编译
第二次培训
三个 demo 包的放置
cd /userdata/dev_ws
cp -a <training>/demos/demo1_visual_ws/src/demo1_visual_control src/
cp -a <training>/demos/demo2_nav2_teb_ws/src/demo2_nav2_teb src/
cp -a <training>/demos/demo3_lio_ws/src/demo3_lio src/
只复制包目录。外层 *_ws、build/、install/、log/ 都不要复制，复制进去就会带来别人机器上的编译产物。

## Slide 9
工作空间与编译
第二次培训
编译的唯一正确位置
编译地点是包含 src/ 的那一层，也就是工作空间根。不是 src/ 里面，也不是某个包目录里面。
pwd # 期望输出 /userdata/dev_ws
ls src # 期望看到 demo1_visual_control 等包名
判断依据只有一个：colcon 在哪个目录被调用，build/、install/、log/ 就生成在哪个目录。

## Slide 10
工作空间与编译
第二次培训
编译的四条命令
cd /userdata/dev_ws # 1 进工作空间根
source /opt/tros/humble/setup.bash # 2 系统环境
colcon build --symlink-install \
--packages-select demo1_visual_control # 3 编译
source install/setup.bash # 4 认识新编译的包
第 2 步和第 4 步是两件事。前者是系统和厂商包，后者是你刚编译出来的包。ROS 2 通过环境变量 AMENT_PREFIX_PATH 找包，不做第 4 步，ros2 pkg list 里就没有你的包。
每开一个新终端，第 2 步和第 4 步都要重做一遍。bashrc 里已经有的只是第 2 步。

## Slide 11
工作空间与编译
第二次培训
两个常用参数
参数 | 作用 | 常见误解
--packages-select 包名 | 只编译指定包，跳过无关包，省时间 | 它不会自动编译依赖，依赖缺了仍然报错
--symlink-install | Python 代码、launch、config 用软链接安装 | C++ 代码改完仍然必须重新编译
只改 Python 或 YAML 时，编译之后不用重新复制文件，改完直接重启节点就生效。改 C++ 一定要重新编译，否则跑的还是旧程序。

## Slide 12
工作空间与编译
第二次培训
系统时间：症状与关键词
这台车每次开机的默认时间是 2000 年。已经设置了联网自动同步，但开机到同步完成之间有一个窗口，这时候编译就会出错。
先看时间，一秒确诊。date 输出 2000 年，后面所有编译问题都不用查了。
make: warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
make: Warning: File 'xxx.o' has modification time 8.2e+08 s in the future
E: Release file for http://... is not valid yet (invalid for another 9d 3h)
Certificate verification failed: The certificate is NOT yet valid
certificate is not yet valid
后两条来自 apt、rosdep 或 pip 联网。证书有生效时间，系统时钟比证书生效时间还早，就会报证书尚未生效。

## Slide 13
工作空间与编译
第二次培训
系统时间错：修复步骤
date # 先看时间
sudo timedatectl set-ntp true
sudo timedatectl status # System clock synchronized: yes
date # 确认年份已经是今年
没有网络时，先手工设一个接近当前的时间，再继续编译。
sudo date -s "2026-10-13 19:30:00"
已经用错时间编译出来的产物，直接删掉重来更干净。

## Slide 14
工作空间与编译
第二次培训
编译错位置：成因
如果在 src/ 里面或者某个包目录里执行了 colcon build，产物就落在那里，变成 src/build、src/install、src/log。
麻烦在于 install/ 里面有 share/<包名>/package.xml。colcon 下次扫描时会把这份安装结果也当成一个包，于是同一个包名出现两次。
Duplicate package names not supported
CMake Error: The current CMakeCache.txt directory /a/build/x is different
than the directory /b/build/x where CMakeCache.txt was created
第二条来自同一份源码被两个不同路径编译过，通常是复制工作空间或复制 build/ 造成的。

## Slide 15
工作空间与编译
第二次培训
编译错位置：产物清理
删之前确认自己在工作空间根，要删的对象只有 build、install、log。
cd /userdata/dev_ws
pwd
find src -maxdepth 3 -type d \
\( -name build -o -name install -o -name log \)
rm -rf src/build src/install src/log
rm -rf build install log
colcon build --symlink-install --packages-select <包名>
source install/setup.bash
src/ 里的代码一行都不会被删。删完必须重新 source install/setup.bash，否则终端里的环境还指向已经被删掉的旧路径。
某个目录暂时不能删时，可以在里面放一个空的 COLCON_IGNORE 文件，colcon 扫描时会跳过它。这只是临时绕开，事后仍然应该把产物删掉。

## Slide 16
工作空间与编译
第二次培训
忘记 source install
$ ros2 launch demo1_visual_control demo1.launch.py
Package 'demo1_visual_control' not found
包已经编译好了，只是当前终端不知道它在哪。处理方式如下。
source /userdata/dev_ws/install/setup.bash
ros2 pkg list | grep demo
辅助检查：echo $AMENT_PREFIX_PATH 会列出当前终端能看到的全部包路径。

## Slide 17
工作空间与编译
第二次培训
报错速查表
报错里的关键词 | 说明 | 处理
Clock skew detected | 系统时间不对 | 先 date，再 timedatectl set-ntp true
in the future | 文件时间戳在未来 | 同上，然后删产物重编
is not valid yet 或 NOT yet valid | 证书尚未生效，时钟太早 | 同上
Duplicate package names not supported | 同一包名被扫描到两次 | 删掉 src/ 里的 build、install、log
CMakeCache.txt is different | build 目录来自另一个路径 | 删 build/ 重编
Package 'x' not found | 当前终端没 source install | source install/setup.bash
No such file or directory 指头文件 | 依赖没声明 | 补 <depend> 和 find_package
undefined reference | 没链接库 | 补 ament_target_dependencies

## Slide 18
工作空间与编译
第二次培训
三条路线共用一套硬件
输入 | 中间环节 | 结果
底盘轮速与 IMU | EKF 融合，发布 odom 到 base_footprint 的 TF | /odom、/odom_combined
N10 雷达 | lslidar_driver | /scan
USB 相机与推理节点 | YOLO 检测 | /win_detection
三条路线最后都写 /cmd_vel，由底盘驱动转成 STM32 串口帧。它们的区别只有三点：位置从哪里来，障碍从哪里来，谁发控制量。

## Slide 19
工作空间与编译
第二次培训
三条路线对比
路线 | 位置来源 | 障碍来源 | 谁发控制量 | 车端对应实现
demo1 视觉巡线 | 图像里检测框的横坐标 | YOLO 检测框 | 视觉控制器 | origincar_control
demo2 Nav2 加 TEB | 录制路径、TF 与定位 | 雷达局部代价地图 | TEB 控制器插件 | my_robot_nav 加 dzsavepath
demo3 二维 LIO | 自己算的二维位姿 | 雷达点与车体包络 | 纯追踪控制器 | lio_hybird
教学包分别是 demo1_visual_control、demo2_nav2_teb、demo3_lio。它们从车端实现裁出，接口一致，核心实现留空。

## Slide 20
工作空间与编译
第二次培训
demo1 数据流
环节 | 输入 | 要做的事
解析 | /win_detection 的 targets 与 rois | 按 type 分出 line 和 hat，处理空数组、低置信度与越界框
决策 | 线路框横坐标与障碍物框高度 | 算横向误差，判断是否需要绕行，锁定绕行方向
输出 | 误差与状态 | 限幅后发布 /cmd_vel，丢线时进入保持与搜索
要写五处：best_detection、make_command、障碍物分支、lost_line_command、reset_pid 的调用点。

## Slide 21
工作空间与编译
第二次培训
demo2 数据流
环节 | 输入 | 要做的事
路径 | 录制好的 CSV，坐标系是 map | 解析点位，处理行尾逗号与倒车标记
目标 | nav_msgs/Path | 发给 /follow_path，指定 controller_id 为 TEB
执行 | controller_server 与 local_costmap | TEB 跟踪路径，障碍物挡路时局部绕行
要补三样：真实地图、nav2_full_params.yaml 的全部参数（含 controller_server.TEB 的 80 个参数）、FollowPath 客户端的发送与恢复逻辑。

## Slide 22
工作空间与编译
第二次培训
demo3 数据流
环节 | 输入 | 要做的事
去畸变 | /scan 与 IMU 缓存 | 按每束的时间戳插值姿态，把点补偿到同一时刻
过滤与外参 | 雷达量程与实测外参 | 丢掉越界点和孤立点，把点变换到车体坐标系
配准 | 预测位姿与子地图 | ICP 或 NDT 求修正量，用门限拒绝错误匹配
控制 | /demo3_lio/odom 与路径 | 选前视点，限曲率，近距离障碍停车
验收最硬：静止 60 s 位姿不发散，直线 5 m 往返有误差统计，原地转动时墙体不明显旋转，插入坏点后不崩溃。

## Slide 23
工作空间与编译
第二次培训
三条路线的公共约束
同一时间只能启动一条路线。三个控制器都会写 /cmd_vel，一起启动就是三个控制器抢一台车。
ros2 topic info /cmd_vel -v # 正常情况下只有一个发布者
约束 | 说清楚的问题 | 踩错的现象
控制权唯一 | 只有一条路线的节点在发 /cmd_vel | 车按另一套逻辑走
TF 归属 | odom 到 base_footprint 由 EKF 发布，别人不能重复发 | TF 出现两个父节点，Nav2 查询失败
时间源一致 | 回放带 /clock 的录包时全部节点加 use_sim_time | TF 报 extrapolation，路径与雷达错位
frame 名字 | IMU 的 frame 是 gyro_link | tf2 查询报 frame 不存在

## Slide 24
工作空间与编译
第二次培训
技术栈对照
路线 | 语言 | ROS 2 知识点 | 领域知识 | 外部依赖
demo1 | C++ | 话题、QoS、参数、定时器 | 像素到控制量的映射、比例控制与 PID、状态机 | 相机与 YOLO 推理节点
demo2 | Python 与 YAML | action、lifecycle、TF、参数层级、插件加载 | 代价地图、路径跟踪、优化器调参 | Nav2 全套、TEB 插件、真实地图
demo3 | C++ | 话题、QoS、TF、时间戳与时间同步 | 平面状态估计、去畸变、ICP 与 NDT、观测拒绝 | 雷达、IMU、轮速里程计、Eigen
共同基础是同一套：Linux 命令行、ROS 2 的节点与话题、TF 树的父子关系、rosbag 的录制与回放。这部分在三条路线上完全复用。

## Slide 25
工作空间与编译
第二次培训
难度评估
维度 | demo1 视觉巡线 | demo2 Nav2 加 TEB | demo3 二维 LIO
自己要写的代码量 | 约 200 至 350 行 C++ | 约 100 至 250 行 Python，其余是配置 | 约 500 至 1000 行 C++
算法深度 | 低，比例控制加状态机 | 低，读框架不写算法 | 高，去畸变、ICP、NDT、协方差
主要难点 | 符号约定与实车调参 | 插件版本、TF 归属、参数类型 | 时间同步与观测拒绝
依赖可控性 | 高，有录包可以离线练 | 低，插件、地图、参数都要对齐 | 中，需要真实传感器数据
验收客观性 | 中，靠现象观察 | 中，靠现象观察 | 高，有硬指标

## Slide 26
工作空间与编译
第二次培训
三条路线各自的难点
demo1 的算法最浅，物理侧要求最高。符号错了车会越跑越偏，参数不对会在弯道上来回震荡，两个问题都只能在真实数据上试出来。
demo2 自己写的代码最少，集成量最大。地图、参数、插件版本、TF 的每条边、代价地图的输出，任何一处不对都起不来，而报错信息通常不指向真正的原因。
demo3 算法最重，也最接近科研。时间对齐、运动补偿、外参、配准与拒绝，每一环都能单独让结果发散。它的好处是验收有硬指标，做没做对可以离线复现。

## Slide 27
工作空间与编译
第二次培训
评估依据
 | 车端实现 | 教学骨架 | 差额在哪
demo1 | origincar_control 966 行 | 约 150 行外壳加占位 | 四类目标解析、绕行方向推断、回线特判、二维码接管
demo2 | 参数文件 412 行，加 dzfollowpath | 路径发布约 120 行 | 地图、参数取值、行为树、FollowPath 完整逻辑
demo3 | LIO 节点 64 KB，纯追踪节点 208 KB | 两个节点合计约 10 KB | 去畸变、ICP、NDT、观测拒绝、协方差、keepout
这是根据代码体量和接口宽度做的估计，不是性能实测。

## Slide 28
工作空间与编译
第二次培训
开工前自查
date # 1 时间对不对，先看这一条
source /opt/tros/humble/setup.bash # 2 系统环境
source /userdata/dev_ws/install/setup.bash # 3 工作空间环境，路径按实际改
ros2 pkg list | grep demo # 4 三个包在不在
上车前再加一条。
ros2 topic info /cmd_vel -v # 发布者只能有一个
前三条能挡掉这节课里绝大多数编译不过的情况。

## Slide 29
工作空间与编译
第二次培训
谢谢
同济大学电子与信息工程学院
2026 年 10 月 13 日